Приложение №2

Правила для Заказчика

содержания и ухода за деревянными строениями в первый год эксплуатации

1. Обеспечить проветриваемость помещений строения во избежание образования потемнения деревянных материалов _________________________ или образования плесени. При возможности закрыть открытые дверные и оконные проемы жалюзийными ставнями или _____________________, которые предотвращают попадание снега и дождя, но не препятствуют вентиляции помещений.

2. Деревянные конструкции, включая подпольное пространство осматривать систематически один раз в месяц. При обнаружении появления посинения или другой окраски древесины, повторно обработать антисептирующим составом. Обеспечить дополнительное проветривание, а по необходимости принудительную вентиляцию.

3. При температуре -5  градусов Цельсия и  ниже закрывать продухи в цоколе, в весенний период обязательно продухи открыть.

4. Следить за изменениями здания при высыхании бруса и своевременно  подтягивать шпильки, опускать домкраты или постепенно выбивать клинья на столбах, поддерживающих конструкцию дома (если они присутствуют в проекте).

5. После окончания строительства  при среднесуточной температуре выше  +5 градусов C  обработать антисептирующим раствором поверхности стен, потолков и полов согласно рекомендаций фирмы производителя антисептика/антипирина.

6. Обеспечить меры по обезвоживанию грунта (организации дренажа, временной отмостки)  вокруг фундамента до наступления отрицательных температур. Перед наступлением отрицательных температур утеплить отмостку и периметр фундамента внутри дома.

7. Перед проведением отделочных работ, конопатке ______________________при необходимости произвести работы по осадке стен строения.

8. В случае включения отопления не поднимать температуру выше 22 градусов Цельсия .

9. Перетягивать подшивочную доску (вагонку, шпунт), если есть в этом необходимость.

10.Прохождение герметиком пазов,стыков,углов.

11.Обеспечить обработку гидрофобизирующим составом цоколя из песко-бетонных блоков.

12. Выпиливать проемы окон и дверей по поочередно с установкой ройки для беспрепятственного скольжения (усадки) бруса наружных и внутренних стен.

13. Устанавливать отливы по наружной части дома (фундамент, фронтон, карниз).

14. По возникновению затруднений, вопросов по отделочным работам консультироваться с подрядчиком.

Подрядчик:                                                         Заказчик:

ООО «ЭКО ДОМ МНЕ»

____________________Жуков С.В                   _________________________/_________/